对外经济贸易大学—校园网监测周报 2016年9月6日-2016年9月12日

- 网络流量监测概况

- 本周网络运行情况如下。

| 上周上行流量的最大峰值约为560Mbps。 | 上周下行流量的最大峰值约为3200Mbps。 |
| --- | --- |
| 上周连接数的最大峰值约为300K。 | 上周在线IP数的最大峰值约为11.5K。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 移动 | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 335.68Mbps | 1.60Gbps | 1.47Gbps | 38.47Mbps | 161.23Mbps | 93.29Mbps |
| 最大出口流量 | 53.50Mbps | 512.10Mbps | 129.09Mbps | 15.00Mbps | 57.11Mbps | 72.04Mbps |
| 网络 | 防火墙to流控 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |
| 最大入口流量 | 629.02Mbps | 3.40Gbps | 203.89Mbps |  |  |  |
| 最大出口流量 | 3.39Gbps | 627.99Mbps | 110.19Mbps |  |  |  |

- 上周情况汇总：

上周流量监测正常，移动出口带宽进行了调整，最大出口流量比以往变少。

联通的高峰期流量1.59G已达最大值（1.6G），教育网的高峰期流量1.47G已接近最大值（1.5G）。后续将继续调整，在保证基本上网需求的前提下，降低入口最大流量。

- 其他情况汇总

1、网络中心：

一、宁远某一台堆叠交换机死机，导致宁远5楼的有线全部断网，经更换电源以后解决。

二、汇智楼的汇聚交换机死机，导致整个楼的有线断网，经更换电源以后解决。

三、汇德二单元的楼道无线AP全部下线，经实地查看以后发现是无线交换机死机，经重启以后解决。

四、汇贤楼某宿舍上不了网，实地查看以后发现与其宿舍对应的交换机端口的网线松动，经重插以后解决。

五、上周周末是全国大学生数学建模大赛，保障图书馆的无线网络的畅通。

2、技术服务中心：

上周接到咨询电话200次。

上门维修4次：虹远楼1次，检查网口；宁远3次，检查网口。

# Text boxes

教育网出口