对外经济贸易大学—校园网监测周报 2016年9月13日-2016年9月19日

- 网络流量监测概况

- 本周网络运行情况如下。

| 上周上行流量的最大峰值约为710Mbps。 | 上周下行流量的最大峰值约为3300Mbps。 |
| --- | --- |
| 上周连接数的最大峰值约为340K。 | 上周在线IP数的最大峰值约为11.5K。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 移动 | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 525.35Mbps | 1.60Gbps | 1.48Gbps | 84.85Mbps | 174.07Mbps | 99.95Mbps |
| 最大出口流量 | 170.39Mbps | 537.22Mbps | 101.69Mbps | 32.57Mbps | 109.86Mbps | 64.37Mbps |
| 网络 | 防火墙to流控 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |
| 最大入口流量 | 760.49Mbps | 3.63Gbps | 194.34Mbps |  |  |  |
| 最大出口流量 | 3.62Gbps | 759.70Mbps | 147.52Mbps |  |  |  |

- 上周情况汇总：

上周流量监测正常，移动出口带宽进行了调整，最大出口流量恢复正常。

联通的高峰期流量1.59G已达最大值（1.6G），教育网的高峰期流量1.48G已接近最大值（1.5G）。后续将继续调整，在保证基本上网需求的前提下，降低入口最大流量。

- 其他情况汇总

1、网络中心：

一、科研楼10层无线交换机更换完毕，与其对应的AP皆恢复正常。

二、虹远楼3128房间的移动无线交换机死机，经实地查看以后发现其灰尘太多导致，将其通风口清理以后重启恢复正常。

三、汇智、康等楼有同学反映连不上UIBE-WLAN，估计跟暑期无线网络改造不完善有关，周三约锐捷的工程师过来查看。

四、虹远楼有同学反映能连上UIBE-WLAN，但打不开认证页面，周三约锐捷的工程师过来查看。

五、上周周末是全国大学生数学建模大赛，保障图书馆的无线网络的畅通。

# Text boxes

教育网出口