对外经济贸易大学—校园网监测周报 2016年10月25日-2016年10月31日

- 网络流量监测概况

- 本周网络运行情况如下。

| 上周上行流量的最大峰值约为780Mbps。 | 上周下行流量的最大峰值约为3200Mbps。 |
| --- | --- |
| 上周连接数的最大峰值约为360K。 | 上周在线IP数的最大峰值约为22K。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 移动 | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 400.95Mbps | 1.59Gbps | 1.44Gbps | 124.57Mbps | 175.54Mbps | 88.50Mbps |
| 最大出口流量 | 228.70Mbps | 534.32Mbps | 104.33Mbps | 43.39Mbps | 104.52Mbps | 64.70Mbps |
| 网络 | 防火墙to流控 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |
| 最大入口流量 | 813.25Mbps | 3.49Gbps | 235.76Mbps |  |  |  |
| 最大出口流量 | 3.48Gbps | 812.25Mbps | 134.35Mbps |  |  |  |

- 上周情况汇总：

上周流量IP和连接数监测异常。在10月28号未知连接数瞬时异常，继续观察中，原因待查。

流量方面，联通的高峰期流量1.59G已达到最大值（1.6G），教育网的高峰期流量1.44G接近最大值（1.5G），如下图所示。后续将继续调整，在保证基本上网需求的前提下，降低入口最大流量。

连接数异常

网瑞达流量监测系统异常

- 其他情况汇总

1、网络中心：

一、第一食堂北边左转第一个房间壁挂式交换机断电，打开电源后恢复正常。

二、知行楼一层靠近厕所的AP没信号，经实地查看以后发现4楼机房与之对应的交换机端口坏了，将其更换一个端口恢复正常。

2、技术服务中心：

一、本周接到咨询电话30个。

# Text boxes

教育网出口