对外经济贸易大学—校园网监测周报 2016年11月1日-2016年11月7日

- 网络流量监测概况

- 本周网络运行情况如下。

| 上周上行流量的最大峰值约为740Mbps。 | 上周下行流量的最大峰值约为3400Mbps。 |
| --- | --- |
| 上周连接数的最大峰值约为630K，异常。 | 上周在线IP数的最大峰值约为36K，异常。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 移动 | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 465.93Mbps | 1.59Gbps | 1.49Gbps | 226.29Mbps | 150.62Mbps | 85.79Mbps |
| 最大出口流量 | 210.76Mbps | 542.88Mbps | 112.12Mbps | 42.61Mbps | 82.82Mbps | 57.59Mbps |
| 网络 | 防火墙to流控 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |
| 最大入口流量 | 769.32Mbps | 3.51Gbps | 208.25Mbps |  |  |  |
| 最大出口流量 | 3.51Gbps | 768.17Mbps | 98.20Mbps |  |  |  |

- 上周情况汇总：

上周11月6号IP和连接数监测异常。继续观察中，原因待查。

流量方面，联通的高峰期流量1.59G已达到最大值（1.6G），教育网的高峰期流量1.44G接近最大值（1.5G），如下图所示。后续将继续调整，在保证基本上网需求的前提下，降低入口最大流量。

连接数异常

- 其他情况汇总

1、网络中心：

一、网瑞达流量监测系统上周中断过一段时间，联系工程师过来查看以后发现是由于内存和硬盘已满导致的死机，将其虚拟机内存由2G扩到了4G，硬盘由20G扩到了100G恢复正常。

二、诚信楼国际关系学院822A房间和817房间断网，经实地查看以后发现这两个房间是通过一个网口接出了两个级联的无线路由器，而其网口模块疑似损坏，从网口接出的主网线其水晶头疑似松动，更换网口模块、网线水晶头以后恢复正常。

三、科研楼10层AP掉线，经实地查看以后发现10层无线交换机到1层主交换机的上联口不通导致10楼和11楼的所有AP掉线，将10层无线交换机到1层交换机上对应的上联口更换以后恢复正常。

2、技术服务中心：

一、本周接到咨询电话50个。

# Text boxes

教育网出口