对外经济贸易大学—校园网监测周报 2017年3月28日-2017年4月5日

- 网络流量监测概况

- 上周网络运行情况如下。

| 上周上行流量的最大峰值约为900Mbps。 | 上周下行流量的最大峰值约为4300Mbps。 |
| --- | --- |
| 上周连接数的最大峰值约为350K。 | 上周在线IP数的最大峰值约为12.8K。 |
| 虹远楼无线汇聚出入流量 | 汇智无线汇聚出入流量 |
| 汇康无线汇聚出入流量 | 汇美无线汇聚出入流量 |
| 汇文无线汇聚出入流量 |  |

上周全校无线终端数的统计图

上周虹远楼的无线最大终端数为7571个，汇智、康、美、文楼的无线最大终端数为1914个 上周全校走廊式放装部署的移动AP的无线最大终端数约为4393个 上周全校的无线最大终端数为9390个

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 移动 | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 469.97Mbps | 2.48Gbps | 1.46Gbps | 62.68Mbps | 122.89Mbps | 101.04Mbps | 935.67Mbps |
| 最大出口流量 | 232.01Mbps | 791.49Mbps | 109.85Mbps | 15.22Mbps | 97.40Mbps | 59.40Mbps | 4.34Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 | 虹远无线汇聚 | 汇智无线汇聚 | 汇康无线汇聚 | 汇美无线汇聚 | 汇文无线汇聚 |
| 最大入口流量 | 4.35Gbps | 290.65Mbps | 2.13Gbps | 231.62Mbps | 290.38Mbps | 250.59Mbps | 163.84Mbps |
| 最大出口流量 | 934.59Mbps | 59.40Mbps | 326.21Mbps | 47.83Mbps | 42.40Mbps | 43.37Mbps | 44.41Mbps |

- 上周情况汇总：

上周流量基本正常。

移动、联通、教育网的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。

- 其他情况汇总

一、上周在网瑞达系统里添加了虹远、汇智、康、美、文宿舍楼的有线无线拓扑，如图所示。

二、上周汇文楼许多同学反映在宿舍连不上无线校园网，经实地查看以后发现用户终端无法获得无线网络的IP地址，联系锐捷工程师，对汇文楼无线网络的DHCP地址池进行相应的配置以后恢复正常，后续有待观察。

三、上周与相关公司讨论了今年大项的具体方案，让其尽快给出技术参数与招标相关文件。

# Text boxes

教育网出口