对外经济贸易大学—校园网监测周报 2017年5月9日-2017年5月15日

- 网络流量监测概况

- 上周网络运行情况如下。

| 上周上行流量的最大峰值约为1000Mbps。 | 上周下行流量的最大峰值约为4200Mbps。 |
| --- | --- |
| 上周连接数的最大峰值为390K。 | 上周在线IP数的最大峰值约为13K。 |
| 虹远楼无线汇聚出入流量 | 汇智无线汇聚出入流量 |
| 汇康无线汇聚出入流量 | 汇美无线汇聚出入流量 |
| 汇文无线汇聚出入流量 |  |

上周全校无线终端数的统计图

上周虹远楼的无线最大终端数约为7853个，平均终端数为4378个 汇智、康、美、文楼的无线最大终端数约为1993个，最小为1035个 上周全校走廊式放装部署的移动AP的无线最大终端数约为个4142 上周全校的无线最大终端数为9983个

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 移动 | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 502.95Mbps | 2.34Gbps | 1.98Gbps | 39.81Mbps | 182.11Mbps | 202.73Mbps | 1.07Gbps |
| 最大出口流量 | 211.14Mbps | 847.34Mbps | 110.47Mbps | 15.61Mbps | 134.38Mbps | 91.29Mbps | 4.56Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 | 虹远无线汇聚 | 汇智无线汇聚 | 汇康无线汇聚 | 汇美无线汇聚 | 汇文无线汇聚 |
| 最大入口流量 | 4.57Gbps | 330.54Mbps | 2.23Gbps | 235.72Mbps | 257.92Mbps | 265.14Mbps | 188.06Mbps |
| 最大出口流量 | 1.07Gbps | 90.66Mbps | 418.89Mbps | 57.77Mbps | 52.11Mbps | 56.79Mbps | 28.83Mbps |

- 情况汇总

一、上周流量基本正常。移动、联通的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。上周教育网下行流量的最大峰值为1.98G，略微偏高。

二、上周中心机房误报火警的问题，已有消防公司的人员过来检查，有待后续处理。此外，中心机房环控数据采集的监控主机出现故障，中心机房的环控参数经常丢失，已联系相关人员过来修理或者更换设备。

三、上周关于设备间空调清洗的工作还剩中心机房与容灾机房未完成，预计本周可以做完。

四、上周虹远楼5层东北角设备间空调发出很大噪音，暂时将其关闭，已联系相关人员，预计本周过来检查处理。

五、上周一款敲诈勒索病毒在教育网大规模爆发，它通过扫描开放445文件共享端口进行攻击传播。而我校防火墙上的策略一直以来都是禁止外网所有端口访问普通用户IP，且这段时间服务区除核心系统以外也都禁止了外网的访问，因此，我校基本杜绝了病毒直接从外网通过端口进入我校园网的途径。

六、上周有老师反映邮件系统无法对外发出邮件，经查发现此情况与我们后台的防火墙策略调整有关，对其进行相应的设置后现已恢复正常。

# Text boxes

教育网出口