对外经济贸易大学—校园网监测周报 2017年暑期

- 网络流量监测概况

- 暑期网络运行情况如下。

| 暑期上行流量的最大峰值约为400Mbps。 | 暑期下行流量的最大峰值约为1600Mbps。 |
| --- | --- |
| 暑期连接数的最大峰值为117K。 | 暑期在线IP数的最大峰值约为5K。 |
| 虹远楼无线汇聚出入流量 | 汇智无线汇聚出入流量 |
| 汇康无线汇聚出入流量 | 汇美无线汇聚出入流量 |
| 汇文无线汇聚出入流量 |  |

暑期全校无线终端数的统计图

暑期虹远楼的无线最大终端数约为2942个，平均终端数为1324个 汇智、康、美、文楼的无线最大终端数约为971个，平均为573个 暑期全校走廊式放装部署的移动AP的无线最大终端数约为个1448 暑期全校的无线最大终端数为4387个

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 移动 | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 252.81Mbps | 1.28Gbps | 1.04Gbps | 14.19Mbps | 113.82Mbps | 65.25Mbps | 564.33Mbps |
| 最大出口流量 | 194.08Mbps | 513.48Mbps | 55.28Mbps | 191.44Kbps | 73.02Mbps | 54.11Mbps | 2.22Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 | 虹远无线汇聚 | 汇智无线汇聚 | 汇康无线汇聚 | 汇美无线汇聚 | 汇文无线汇聚 |
| 最大入口流量 | 2.23Gbps | 184.67Mbps | 1.15Gbps | 141.56Mbps | 170.88Mbps | 120.31Mbps | 130.58Mbps |
| 最大出口流量 | 563.33Mbps | 54.11Mbps | 220.81Mbps | 56.74Mbps | 53.09Mbps | 47.10Mbps | 49.28Mbps |

- 情况汇总

一、暑期流量基本正常。高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。

二、中心机房长期以来都存在误报火警的问题，经联系相关消防公司过来检查发现机房内某温湿感应器灰尘过多导致误报，将其清理后恢复正常，误报火警现象消失。

三、暑期保障招生办公室招生录取系统的网络畅通。

四、7月16日上午，学生处某房间反映网络不通，经实地查看发现其网口正常，但网线劣势，经更换网线后恢复正常。

五、7月中旬至8月，由于暑期炎热导致虹远楼若干设备间高温报警，联系相关公司对每个设备间的空调进行清洗与加氟，情况有所好转。

六、中心机房SLUST空调压缩机出现故障，联系相关公司对其空调的压缩机进行了更换后恢复正常。

七、移动线路于8月23日撤离，预计下周变更为电信。

# Text boxes

教育网出口