对外经济贸易大学—校园网监测周报 2017年9月5日-2017年9月11日

- 网络流量监测概况

- 上周网络运行情况如下。

| 上周上行流量的最大峰值约为900Mbps。 | 上周下行流量的最大峰值约为4200Mbps。 |
| --- | --- |
| 上周连接数的最大峰值为330K。 | 上周在线IP数的最大峰值约为12.5K。 |

上周全校无线终端数的统计图

上周虹远楼的无线最大终端数约为7778个，平均终端数为4477个 汇智、康、美、文楼的无线最大终端数约为2789个，平均为1873个 上周全校走廊式放装部署的移动AP的无线最大终端数约为个4506 上周全校的无线最大终端数为11144个，平均无线终端数为7390个

- 流量监测情况如下。

| 网络 | -- | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | -- | 2.49Gbps | 1.99Gbps | 21.07Mbps | 143.12Mbps | 92.01Mbps | 966.61Mbps |
| 最大出口流量 | -- | 848.84Mbps | 126.42Mbps | 13.62Mbps | 81.39Mbps | 79.13Mbps | 4.48Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 | 虹远无线汇聚 | 汇智无线汇聚 | 汇康无线汇聚 | 汇美无线汇聚 | 汇文无线汇聚 |
| 最大入口流量 | 4.49Gbps | 191.78Mbps | 2.28Gbps | 390.95Mbps | 272.43Mbps | 310.14Mbps | 313.23Mbps |
| 最大出口流量 | 963.06Mbps | 79.13Mbps | 448.31Mbps | 77.63Mbps | 66.36Mbps | 90.35Mbps | 86.23Mbps |

- 情况汇总

一、上周流量基本正常。教育网、联通的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下，如图所示。

二、上周汇文楼有线网络经查中断导致全楼无法使用有线网络，经查发现其汇文楼的汇聚交换机出现故障，更换设备后恢复正常。

三、上周由于体育看台下的超市暑期进行了改造，过去与E卡机相连的网口丢失，经对现场进行勘察后，确定E卡机的新网口。

# Text boxes

教育网出口