对外经济贸易大学—校园网监测周报 2017年10月31日-2017年11月6日

- 网络流量监测概况

- 十一期间网络运行情况如下。

| 上行流量的最大峰值约为650Mbps。 | 下行流量的最大峰值约为4400Mbps。 |
| --- | --- |
| 连接数的最大峰值为440K。 | 在线IP数的最大峰值约为14.5K。 |
| 上周联通流量监测 | 上周教育网流量监测 |
| 上周全校无线网络流量监测 |  |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | -- | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | -- | 2.50Gbps | 1.99Gbps | 38.04Mbps | 195.45Mbps | 74.60Mbps | 697.57Mbps |
| 最大出口流量 | -- | 626.62Mbps | 118.55Mbps | 7.15Mbps | 81.20Mbps | 40.51Mbps | 4.48Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |  |  |
| 最大入口流量 | 4.49Gbps | 208.49Mbps |  |  |  |  |  |
| 最大出口流量 | 695.72Mbps | 82.93Mbps |  |  |  |  |  |

- 情况汇总

一、上周网络运行基本正常。流量方面，教育网的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下,但是联通的高峰期流量已达到最大值2.50G，后续将进行调整，在保证基本上网需求的前提下，降低入口最大流量。

图中可以看到从晚上的18点半到24点期间，联通网络一直持续在高峰期2.50G。

二、上上周食堂及维修中心反映无法上网，经查发现其有线网所获得的IP地址都为192.168开头，原因是食堂某房间的路由器使用错误导致其给区域内所有电脑分配地址，将该路由器所连端口封禁后恢复正常。

# Text boxes

教育网出口