对外经济贸易大学—校园网监测周报 2017年11月21日-2017年11月27日

- 网络流量监测概况

- 十一期间网络运行情况如下。

| 上行流量的最大峰值约为650Mbps。 | 下行流量的最大峰值约为4500Mbps。 |
| --- | --- |
| 连接数的最大峰值为370K。 | 在线IP数的最大峰值约为14.5K。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | -- | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | -- | 2.50Gbps | 2.00Gbps | 39.16Mbps | 135.34Mbps | 117.14Mbps | 701.87Mbps |
| 最大出口流量 | -- | 614.92Mbps | 123.60Mbps | 14.76Mbps | 107.62Mbps | 45.42Mbps | 4.51Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |  |  |
| 最大入口流量 | 4.52Gbps | 223.44Mbps |  |  |  |  |  |
| 最大出口流量 | 699.17Mbps | 121.46Mbps |  |  |  |  |  |

- 情况汇总

一、上周网络运行基本正常。流量方面，教育网的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下,但是联通的高峰期流量已达到最大值2.50G，后续将进行调整，在保证基本上网需求的前提下，降低入口最大流量。

二、上周汇康楼的某位学生以及汇宾楼的某位留学生，皆反映无线网络的问题，经实地查看后发现，无线校园网正常，是其手机及无线路由器的问题导致。

三、设备间管理的CS架构已部署完毕，与数据中心沟通后，将设备间管理系统数据库里的报警信息接口提供给相关人员，预计将设备间的环控报警信息通过“对外经济贸易大学”企业号为网络室的每位老师发送微信报警推送。

四、目前有三套视频监控地址，其包括新增的11个设备间视频监控、原有的22个设备间与8个信息处办公区域的视频监控、中心机房的11个视频监控。以上视频监控摄像头皆为海康威视，它们需要通过三个不同的视频监控地址分别查看，给实际应用带来不便，为此上周对以上52个摄像头的视频监控进行了统一，将其合并到了一个系统里进行统一的查看。

# Text boxes

教育网出口