对外经济贸易大学—校园网监测周报 2018年5月22日-2018年5月28日

- 网络流量监测概况

- 网络运行情况如下。

| 上行流量的最大峰值约为1600Mbps。 | 下行流量的最大峰值约为5800Mbps。 |
| --- | --- |
| 连接数的最大峰值为360K。 | 在线IP数的最大峰值约为13.5K。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 电信（1G） | 联通（3.7G） | 教育网（2G） | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 719.13Mbps | 3.68Gbps | 1.97Gbps | 33.96Mbps | 166.19Mbps | 129.79Mbps | 1.67Gbps |
| 最大出口流量 | 156.00Mbps | 1.28Gbps | 355.66Mbps | 12.22Mbps | 62.20Mbps | 115.62Mbps | 6.01Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |  |  |
| 最大入口流量 | 6.03Gbps | 207.24Mbps |  |  |  |  |  |
| 最大出口流量 | 1.67Gbps | 154.27Mbps |  |  |  |  |  |

- 情况汇总

一、上周网络运行基本正常。教育、联通、电信的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。

二、上周科研楼一层东主控室温度恢复正常，但偶尔有误报警的现象，有待后续观察。

三、上周博学楼设备间空调恢复正常，温度稳定在23°左右，有待后续观察。

三、上周虹远9080空调未知原因关闭导致温度过高，现已开启，有待后续观察；虹远5128空调远程控制丢失，有待后续解决。

四、上周学生宿舍以及行政楼的无线网络出现故障，联系相关公司工程师过来后，现已解决，有待后续观察。

- 各宿舍楼流量情况

# Text boxes

教育网出口

教育网出口