对外经济贸易大学—校园网监测周报 2018年7月27日-2018年8月27日

- 网络流量监测概况

- 网络运行情况如下。

| 上行流量的最大峰值约为630Mbps。 | 下行流量的最大峰值约为2100Mbps。 |
| --- | --- |
| 连接数的最大峰值为140K。 | 在线IP数的最大峰值约为5.5K。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 电信（1G） | 联通（3.7G） | 教育网（2G） | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 257.14Mbps | 1.41Gbps | 1.28Gbps | 13.88Mbps | 77.55Mbps | 83.72Mbps | 807.92Mbps |
| 最大出口流量 | 76.89Mbps | 620.98Mbps | 215.57Mbps | 301Kbps | 63.25Mbps | 5.73Mbps | 2.90Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |  |  |
| 最大入口流量 | 2.91Gbps | 189.92Mbps |  |  |  |  |  |
| 最大出口流量 | 807.12Mbps | 119.62Mbps |  |  |  |  |  |

- 情况汇总

一、暑期网络运行基本正常。教育、联通、电信的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。

二、暑期全校设备间温度都控制在30°以下。

三、暑期对招办7月至8月初期间的高考招生录取进行了网络保障。

四、8月26日（周日）虹远楼5层西南角机房由于电信公司的施工导致UPS出现故障，有待后续解决。

五、体育部地下机房的PDU出现故障，电力无法支撑其机柜的电量，需要更换，有待后续解决。

- 各宿舍楼流量情况

# Text boxes

教育网出口

教育网出口