对外经济贸易大学—校园网监测周报 2018年12月11日-2018年12月17日

- 网络流量监测概况

- 网络运行情况如下。

| 上行流量的最大峰值约为1100Mbps。 | 下行流量的最大峰值约为5200Mbps。 |
| --- | --- |
| 连接数的最大峰值为320K。 | 在线IP数的最大峰值约为11.5K。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 电信（1G） | 联通（3.7G） | 教育网（2G） | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 584.23Mbps | 2.80Gbps | 2.01Gbps | 19.94Mbps | 142.44Mbps | 73.07Mbps | 1.19Gbps |
| 最大出口流量 | 157.14Mbps | 914.60Mbps | 303.42Mbps | 341.54Kbps | 135.73Mbps | 16.62Mbps | 5.28Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |  |  |
| 最大入口流量 | 4.76Gbps | 215.52Mbps |  |  |  |  |  |
| 最大出口流量 | 1.06Gbps | 135.73Mbps |  |  |  |  |  |

- 情况汇总

一、上周联通、电信、教育网的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。教育网放开了带宽限制，所以高峰期流量超出以往最大带宽。

二、上周对四个男生宿舍楼的无线进行了统一的排查和巡检。

三、上周六晚上由于对虹远楼AC进行性能的测试，导致当天晚上8点开始，虹远楼无线校园网崩溃，经调整回原状态后恢复正常，有待后续处理。

四、上周网瑞达流量监控系统由于内存已满导致崩溃，经删除一部分数据后已恢复正常。

- 各宿舍楼流量情况

# Text boxes

教育网出口

教育网出口