对外经济贸易大学—校园网监测周报 2019年9月3日-2019年9月9日

- 网络流量监测概况

- 网络运行情况如下。

| 上行流量的最大峰值约为670Mbps。 | 下行流量的最大峰值约为4.3Gbps。 |
| --- | --- |
| 连接数的最大峰值为230K。 | 在线IP数的最大峰值约为9.5K。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 电信（1G） | 联通（3.7G） | 教育网（2G） | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 530.2Mbps | 2.6Gbps | 1.42Gbps | 30.5Mbps | 232.9Mbps | 41.4Mbps | 663.1Mbps |
| 最大出口流量 | 97.6Mbps | 373.4Gbps | 215.7Mbps | 657.6Kbps | 132.4Mbps | 27.4Mbps | 4.4Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 | 全校无线 |  |  |  |  |
| 最大入口流量 | 4.4Gbps | 264.7Mbps | 3.8Gbps |  |  |  |  |
| 最大出口流量 | 661.6Gbps | 132.4Mbps | 509.1Mbps |  |  |  |  |

- 情况汇总

- 由于还未正式开学，上周联通、电信、教育网的高峰期流量都控制在最大带宽以下。

- 汇智公寓设备间烟感出现故障导致未报警，要求引航尽快报价整改。

- 各宿舍楼流量情况

# Text boxes

教育网出口

教育网出口